## Slide 1
頭が赤い魚を食べる猫
という文は一意に決まるか？

## Slide 2
頭が赤い魚を食べる猫
実現性を考慮しなければ、おおむね3つの状態が考えられますよね？
少なくとも左側と中央はそれなりに現実的な状態ですよね？
同じような表現、説明をしていないでしょうか？

## Slide 3
他社の製造工程
Sandvik Coromant - AMAZING Factory Tour!
How carbide inserts are made by Sandvik Coromant
Sandvik Coromant – Wendeplattenherstellung ※上と同じ？
How carbide inserts are made

## Slide 4
ケプラーの法則 （第1法則）
惑星は、太陽を焦点のひとつとする楕円軌道上を動く
（もう片方の焦点には何もない）
天体は真円に基づく運動をするはずであるという、
古代ギリシア以来の常識を打ち破るもの
なぜ真円運動ではなく、楕円運動であると考えたのか？
一般的な解釈は観測データをより正しく説明できるのが楕円運動だったから・・・
観測データと真円運動のずれは0.13°のずれで、当時の科学者は計算ミスだと考えた
ケプラーは「ティコ・ブラーエ（観測者）が計算ミスをするはずがない」と考え、楕円運動によって解釈した
物事を進める上で、信念をもつことは大事ですね。

## Slide 5
いきなり問題です。
ここに乾電池と抵抗体があります。この乾電池の両端に抵抗体を接続すると電流が流れ、抵抗体は発熱します。つまり、この抵抗体はエネルギーを受け取り、熱として放出しました。さて、このエネルギーはどこから来たでしょうか？

## Slide 6
この問題、設問者の意図を考えなければ、「乾電池」と答えたくなりませんか？
小学校や中学校で、水の流れに例えて説明を受けた。
電流 ： 水の流れる量
抵抗 ： 水の流れを邪魔するもの
電圧 ： 流れの落差
電池 ： この流れの落差を作るもの
電子は水と違って物体ではない （量子である） から、原子核に衝突する （邪魔される） こともなければ、エネルギーを受け渡すこともない （エネルギーは持っている）。
つまり、何らかの実体験あるいは想像しやすいものに置き換えて解釈しようとしていないですか？現象を理解するときは「なぜ」を繰り返しましょう。

## Slide 7
ちなみに、この問題の答えは「無限遠の電磁波」です。
この電磁波のことをポインティング・ベクトルと言います。
ポインティング・ベクトルとはMaxwell方程式とガウスの発散定理から示唆される、電場と磁場に対して垂直方向に進行するエネルギーの流れのこと。携帯電話などの家電製品があることで、部屋の中が電磁波で溢れかえる状態をTV番組などでも見たことがあるのでは？
さらには
このポインティングは指向性という意味ではなく、ポインティングさん（考案者）の名前が由来です。
どうですか？
誤解や思い込みをしていませんか？

## Slide 8
ラウエ関数
【大学の無機化学】ラウエ条件(ラウエの式)の導出過程について、わかりやすく解説！ – ばけライフ
ラウエ関数(干渉関数) | 用語集 | JEOL 日本電子株式会社
Microsoft PowerPoint - crystal1-4 [互換モード]
xrd.pdf

## Slide 9
Laue関数
sin(nx)=nx−(nx)^3/6 +⋯
sin^2(nx)=(nx)^2⋯
つまり
は
L(x)=

## Slide 10
Laue関数

## Slide 11
Laue関数
Laue関数は
ピークはBragg条件で生じ、中心は
ピーク周りにおいて、q=q0+δqとすると
すると であるため、ピーク周りにおいては
ここで新しい変数 を導入すると
つまり、ピークの高さはNにスケールされる
また、 の中心から最初のゼロ点（z=π）のδqは
よって、幅のスケールは1/Nに反比例する

## Slide 12
Laue関数
Laue関数のピークはNに比例し、半値幅はNに反比例する
つまり、Naが結晶サイズであることから、cBN材料で管理する半値幅比によって結晶サイズを管理することが可能
ちなみに・・・
結晶サイズがX線の侵入深さ限界より大きいと・・・正しく推定できないが
cBNは1/e減衰でも1mmは侵入できるみたい。